## Slide 1: 해안가사고방지IOT
3S 팀
KETI 모비우스 개발자 대회

## Slide 2
목 차
팀 소개
01
주제 선정 계기
02
이안류 발생원인 / 해결방안
03
센서 소개 / 동작 원리
04
애플리케이션 소개
05
전체적인 구성
06
사회문제 해결 / 응용서비스 기대효과
07
개발과정 제한점
08

## Slide 3: 팀 소개
Sea
Safe
System
3S
차형석
박인규
이현철

## Slide 4: 주제 선정 계기
7.19 을왕리 해수욕장으로 가족과 함께 방문한
6살 남아가 이안류에 휩쓸려 구조되었다.
이안류를 사전에 감지하여
사고를 예방할 순 없을까?
8.9 해운대해수욕장 앞 해상에서 이안류에
휩쓸린 외국인을 서퍼 3명이 구조하였다.
* 출처 - 뉴스프리존
* 출처 - KBS NEWS
NEWS

## Slide 5: 이안류 발생원인 및 해결방안
이안류
해안 가까이에서 파도가 부서지면서 한곳으로 밀려든 해수가
좁은 폭을 통하여 다시 바다로 빠르게 빠져나가는 흐름
이안류란?
기상
외해에서 강한 바람으로 인해 높은 파도가 형성,
쇄파대가 넓게 형성되면서 이안류 발생
지형
일반적으로 수심이 깊은 곳의 유입파고가 적은
곳에서 이안류 발생
해상의 여러 가지 원인
해안 근처 해저에 둑 형상으로 퇴적물이 쌓이고,
일부가 무너지면서 이안류 발생
앱을 통한 실시간
상황 확인 / 감지
위험 상황 시
빠른 대처 가능
직관적인 경고로
현장의 위험 인지

## Slide 6: 센서 소개 및 동작 원리
PIR센서
①
②
③
⑤
④
⑥
1
거리센서
2
유량센서
3
M0보드
4
LED모듈
5
수동부저
6
입 력
출 력

## Slide 7: 센서 소개 및 동작 원리
PIR센서
1
거리센서
2
유량센서
3
M0보드
4
LED모듈
5
수동부저
6
1
2
적외선을 통해서 부표에 근접하는 사람의
움직임만을 감지
움직임 감지 시 HIGH 신호를 출력하고,
감지되지 않을 시 LOW 신호를 출력
가변저항을 통해 감지 시간과 거리를 제어
가능하나 원격제어의 한계가 있음
1
2
3
거리에 따라 아날로그 전압을 출력하며,
출력되는 전압을 바탕으로 거리 측정
최소 20cm ~ 최대 150cm까지 측정 후
0.435 ~ 2.5V 사이의 전압 출력
정확한 거리측정은 가능하나 사람만이 아닌
모든 물체가 감지되는 한계가 있음
1
2
3
PIR 센서와 거리 센서를 연동해 각각의
단점보완 및 정확도 향상

## Slide 8: 센서 소개 및 동작 원리
PIR센서
1
거리센서
2
유량센서
3
M0보드
4
LED모듈
5
수동부저
6
물의 흐름을 측정하여 물이 흐르는 속도와
흐른 물의 양 측정 가능
이안류의 평균적인 지속시간은 2~3분 이내,
일반적인 파도의 주기는 15초 이내
1초마다 측정하면서 만약 유속이 15초 이상
일정한 경우 이안류가 발생했다고 판단
1
2
3
Chart: 이안류 지속시간 (초)
| 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 180
Fire Island | 18 | 60 | 24 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2
East Hampton | 4 | 9 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3
* 출처 - Incipient rip-current statistics in an open coast
평균높이 | 평균길이 | 파도주기
0.27 m | 8.5 m | 3.0 초
1.5 m | 33.8 m | 5.7 초
4.1 m | 76.5 m | 8.6 초
8.5 m | 136 m | 11.4 초
14.8 m | 212 m | 14.3 초
* 출처 - https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_wave
3

## Slide 9: 센서 소개 및 동작 원리
PIR센서
1
거리센서
2
유량센서
3
M0보드
4
LED모듈
5
수동부저
6
5
6
RGB LED 와 저항이 내장되어 있어서
여러 가지 색상 표현이 가능
부표에 사람이 접근하거나 이안류 감지 시
적색 불이 켜지고, 평상시엔 녹색 불 유지
직관적이나 불빛만으로는 위험 인지를
제대로 못 할 가능성이 높음
1
2
3
진동을 발생시켜서 소리를 출력하거나,
진동 신호를 통해 센서로 사용 가능
부표에 사람이 접근하거나 이안류 감지 시
상황이 종료될 때까지 경고음 출력
앱을 통해서 원격으로 특정 상황 발생 시의
경고음 출력 여부 제어 가능
1
2
3
LED 불빛과 수동부저의 경고음을 통해
현장에서도 즉각적인 위험 인지 가능

## Slide 10: 애플리케이션 소개
이안류와 적외선의 데이터를 구분해
데이터 실시간 확인에 용이
시간과 해당 부표의 위치, 데이터 등
필요한 정보를 간편하게 확인
지난 데이터 기록을 통해서 놓쳤거나
재확인이 필요한 정보를 열람가능
1
2
3
아래의 버튼을 눌러서 적외선 센서의
최대 감지범위를 설정 가능
새로고침 버튼을 눌러서 부표의 현재
설정 값들을 실시간으로 앱에 반영
메뉴 버튼을 눌러서 구독과 부저의
사용 여부를 제어 가능
1
2
3

## Slide 11: 전체적인 구성
cnt-sync
cnt-buzz
cnt-dis
pir
wave
syncData
Device
Sensor
MOBIUS
Control
Control
Content-Instance
Content-Instance
Subscribe

## Slide 12: 사회문제 해결 및 응용서비스 기대효과
HELP!
이안류 다발 위치를 알게 될 것이고,
인명피해를 줄이는데 효과적일 것이다.
이안류가 발생하는 다양한 원인 중
가장 큰 영향을 주는 것은 지형이다.
2
인명 피해를 줄임과 동시에 더욱 마음이
편안한 휴가를 해수욕장에서 즐길 수 있다.
부표 밖으로 나가는 행위 및 이안류
사고 발생 시 빠른 대처가 가능하다.
1
이안류

## Slide 13: 개발과정 제한점
설치된 부표를 넘어서 한계선
밖에 나가려 한다면 감지 후
경고 및 구조는 가능하지만
통제에는 한계가 있다.
부표로의 접근 여부와 위치는
정확하게 파악이 가능하지만
여러 명이 같이 있는 경우
인원수 파악에 한계가 있다.
이안류 발생 조건이 명확하지
않고 기상, 지형 등에 영향을
받기 때문에 100% 정확한
정보가 아닐 수도 있다.
인원수 파악
통제의 한계
여러가지 변수

## Slide 14: THANK YOU